Введение

Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план Новопокровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края выполнена Обществом с ограниченной ответственностью ООО «Земгеопроект» на основании договора № 36 от 15.03.2018                                по заказу Лазаревой В.С.

За основу планировочной организации функциональных зон территории Новопокровского сельского поселения Новопокровского района в данном проекте внесения изменений приняты все положения генерального плана Новопокровского сельского поселения Новопокровского района, разработанного  ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2010 году и утвержденного в установленном порядке, за исключением функционального назначения ряда территорий, определенным заданием заказчика и подвергнутых изменению в рамках настоящего проекта. Их перечень приведен ниже в составе настоящей пояснительной записки.

Все остальные положения утвержденного генерального плана остаются в силе.

При выполнении внесений изменений в генеральный план Новопокровского сельского поселения Новопокровского района не подвергались изменению и корректировке предпроектные и субподрядные разделы утвержденного генерального плана, разработки и исследования, а также экономические и расчетные показатели проекта.

Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план Новопокровского сельского поселения выполнена на  топографической съемке М 1:25000, ст. Новопокровская - на топографической съемке М 1:5000, полученной методом увеличения с топографических карт М 1:10000 1985-1991 гг. и обновленной Федеральным государственным унитарным предприятием «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» экспедиция № 205 в `2005 г.

Согласно действующему законодательству генеральным планом Новопокровского сельского поселения Новопокровского района устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории сельского поселения;

- функциональное зонирование территории сельского поселения;

- планируемое размещение объектов местного значения на территории сельского поселения.

Утвержденный проект генерального плана используется в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края, установленного законом Краснодарского края от 21.07.2008 г. №1540-КЗ;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных постановлением ЗСК КК от 24 июня 2009 г. N 1381-П,

- методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и сельских округов, утвержденных Министерством Регионального развития РФ 13.11.2010 г.,

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки территорий, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

При подготовке проекта внесения изменений в генеральный план сохраняется срок первой очереди строительства – 2020 год, расчетный срок – 2030 год  и предложения на перспективу до  2045 года, экономические и расчетные показатели проекта.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

2.1. Изменения в проектируемую территориально-планировочную организацию

Согласно техническому заданию на проектирование внесены изменения функционального назначения или границ следующих территорий:

| № пп | Место расположения территории | Наименование функционального назначения (территории, объекта) в утвержденном генеральном плане | Наименование измененного функционального назначения (территории, объекта) во внесении изменений в генеральный план, 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменить зону «Территория зеленых насаждений общего пользования» на «Территорию объектов делового и коммерческого назначения» по улице Западной № 1 в станице Новопокровской. Площадь 0,03 га | Территория зеленых насаждений общего пользования | Территория объектов делового и коммерческого назначения |

ГП-1

основной чертеж, карта сельского поселения

ГП-1.1

2.7. Актуализация данных по категориям земель

Новопокровского сельского поселения

Данным проектом изменение земель из одной категории в другую не предусматривается, сохраняется положение дел согласно утвержденному генеральному плану Новопокровского сельского поселения.

Далее в таблице приводится баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

Общая площадь земель Новопокровского сельского поселения составляет 46199,84 га. Поселение представлено землями различных категорий, в рамках настоящего внесения изменений в генеральный план Новопокровского сельского поселения изменение границ земель и категорий земель не предусматривается.

Распределение земель

Новопокровского сельского поселения по категориям

в сравнении с существующим положением

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % | Проектное положение, га | % |
| Общая площадь земель Новопокровского сельского поселения, в т.ч.: | 46199,84 | 100 | 46199,84 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | 3420,43 | 7,40 | 3420,43 | 7,40 |
| Станица Новопокровская | 3365,33 | 7,28 | 3365,33 | 7,28 |
| Поселок Горький | 1,64 | 0,03 | 1,64 | 0,03 |
| хутор Ея | 38,70 | 0,08 | 38,70 | 0,08 |
| Поселок Лесничество | 14,76 | 0,03 | 14,76 | 0,03 |
| 2. Земли лесного фонда | 1721,20 | 3,73 | 1721,20 | 3,73 |
| 3. Прочие земли (сельскохозяйственного назначения, промышленности и транспорта, водного фонда, запаса)* | 41058,21 | 88,87 | 41058,21 | 88,87 |

Примечание:

Данные по категориям земель приняты в рамках данного проекта внесения изменений на основании утвержденного генерального плана и изменениям не подвергались.

*В утвержденном генеральном плане информация о распределении земель отсутствует, настоящим проектом внесения изменений согласно техническому заданию анализ землепользователей не предусмотрен.

2.8. Баланс земель населенных пунктов

Новопокровского сельского поселения

Баланс территории станицы Новопокровская

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 3379,07 | 100,00 | 1550,03 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 1641,18 | 48,58 | 752,83 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 1489,57 |  |  |
| 1.2 | Застройка малоэтажными многоквартирными домами | га | 46,70 |  |  |
| 1.3 | Резервная жилая застройка |  | 111,31 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 88,25 | 2,61 | 40,46 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 36,99 |  |  |
| 2.2 | Образования и здравоохранения | га | 37,17 |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 14,09 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | 252,67 | 7,57 | 117,33 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 581,79 | 17,22 | 266,88 |
| 4.1 | Инженерное оборудование | га | 50,56 |  |  |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 525,81 |  |  |
| 5 | Рекреационная зона | га | 161,54 | 6,10 | 94,48 |
| 5.1 | Пляж оборудованный | га | 4,19 |  |  |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 323,88 | 8,42 | 130,59 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 16,12 | 0,32 | 5,01 |
| 8 | Прочие | га | 310,54 | 9,19 | 142,45 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек |  | 186,13 |  |  |
| 8.2 | Пустыри | га | - |  |  |
| 8.3 | Карьеры (территории горных отводов) | га | - |  |  |
| 8.4 | Земли водного фонда |  | 124,41 |  |  |
|  | Итого | га | 3379,07 | 100,00 | 1550,03 |

Баланс территории п. Горький

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 1,64 | 100,00 | 8200,00 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 1,64 | 100,00 | 8200,00 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 1,64 |  |  |
| 1.2 | Резервная жилая застройка |  | - |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | - | - | - |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | - |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | - |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | - |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | - | - |
| 5 | Рекреационная зона | га | - | - | - |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | - | - | - |
| 7 | Зона специального назначения | га | - | - | - |
| 8 | Прочие | га | - | - | - |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | - |  |  |
| 8.2 | Земли водного фонда | га | - |  |  |
| 8.3 | Пустыри | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 1,64 | 100,00 | 8200,00 |

Баланс территории х.  Ея

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 38,70 | 100,00 | 6142,86 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 17,84 | 46,10 | 2831,75 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 17,84 |  |  |
| 1.2 | Резервная жилая застройка |  | - |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,21 | 0,55 | 33,33 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 0,06 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | - |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,15 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 5,49 | 14,18 | 871,43 |
| 5 | Рекреационная зона | га | - | - | - |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 14,36 | 37,11 | 2279,37 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 0,62 | 1,60 | 98,41 |
| 8 | Прочие | га | 0,18 | 0,46 | 28,57 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 0,18 |  |  |
| 8.2 | Земли водного фонда | га | - |  |  |
| 8.3 | Пустыри | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 38,70 | 100,00 | 6142,86 |

Баланс территории п. Лесничество

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 14,76 | 100,00 | 2589,47 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 7,41 | 50,20 | 1300,00 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 7,41 |  |  |
| 1.2 | Резервная жилая застройка |  | - |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,36 | 2,44 | 63,16 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 0,03 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | - |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,33 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 1,56 | 10,57 | 273,68 |
| 5 | Рекреационная зона | га | 0,48 | 3,25 | 84,21 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 3,70 | 25,07 | 649,12 |
| 7 | Зона специального назначения | га | - |  |  |
| 8 | Прочие | га | 1,25 | 8,47 | 219,29 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 1,25 |  |  |
| 8.2 | Земли водного фонда | га | - |  |  |
| 8.3 | Пустыри | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 14,76 | 100,00 | 2589,47 |

4.  Основные технико-экономические показатели

Новопокровского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Современное состояние, 2014 год | Расчетный срок, 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 46184,00 | 46184,00 |
| 1.1.1 | Жилых зон | га | 1537,27 | 1669,87 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - блокированные жилые дома | га | - | - |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 1516,45 | 1515,16 |
|  | - многоквартирные жилые дома секционного типа | га | 20,82 | 46,70 |
|  | - резервная жилая застройка |  | - | 108,01 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 56, 72 | 88,79 |
|  | Резервные территории общественно-деловых зон (за расчетный срок) | га | - | - |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | 597,74 | 677,52 |
|  | Резервные территории производственных зон (за расчетный срок) | га | - | 147,12 |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 472,15 | 638,84 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон | га | 198,61 | 206,45 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, лесопарки, пляжи | га | 198,61 | 206,45 |
| 1.1.6 | Зон сельскохозяйственного использования | га | 40737,46 | 40301,72 |
| 1.1.7 | Зон специального назначения: | га | 14,32 | 11,54 |
| 1.1.8 | Зон прочих территорий | га | 2569,73 | 2589,27 |
|  | - озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | - | 188,86 |
|  | - водные территории | га | 667,41 | 667,41 |
|  | -пустыри | га | 169,32 | - |
|  | -земли лесного фонда | га | 1733,00 | 1733,00 |
| 1.2. | Из общей площади земель - территории общего пользования, из них | га | 670,79 | 845,29 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 198,64 | 206,45 |
|  | - лесопарковые насаждения | га | - | - |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 472,15 | 638,84 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения, всего в том числе: - ст.Новопокровская - х.Ея - пос.Лесничество - пос.Горький | чел. | 19577 19455 2 63 57 | 21922 21800 2 63 57 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | тыс. чел./% | 3759 | 3624 |
|  |  |  | 19,2 | 16,5 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | 11335 | 12300 |
|  |  |  | 57,9 | 56,1 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | 4483 | 5998 |
|  |  |  | 22,9 | 27,4 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 414,29 | 596,3 |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | тыс. м2 |  | 89,3 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 |  | 271,31 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 21,2 | 27,2 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 603 | 761 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | мест | 2386 | 2386 |
| 4.3 | Внешкольные учреждения | мест | 450 | 450 |
| 4.4 | Больницы | коек | 239 | 387 |
| 4.5 | Поликлиники, (медицинские центры) | пос. в смену | 400 | 521 |
| 4.6 | Аптеки | учрежд. | 3 | 3 |
| 4.7 | Станция скорой медицинской помощи | авто | 2 | 3 |
| 4.8 | Предприятия розничной торговли | м2 т.пл. | 9432,25 | 9432,2 |
| 4.9 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 669 | 1148 |
| 4.10 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. мест | 78 | 201 |
| 4.11 | Учреждения культуры и искусства | мест | 800 | 2296 |
| 4.12 | Библиотека | тыс. ед.хран. | 63,4 | 172,0 |
| 4.13 | Кинотеатр | мест | 300 | 861 |
| 4.14. | Спортивные залы общественного пользования | м2 | 1308 | 2296 |
| 4.15. | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 30000 | 55948 |
| 4.16. | Плавательные бассейны | М2 зеркала воды | 0 | 718 |
| 4.17 | Прачечные | кг белья в смену | 0 | 1722 |
| 4.18 | Химчистка | кг белья в смену | 0 | 66,01 |
| 4.19 | Гостиницы | мест | 28 | 172 |
| 4.20 | Бани | мест | 60 | 201 |
| 4.21 | Отделения связи | объект | 4 | 7 |
| 4.22 | Отделение сбербанка | операц. место | 12 | 14 |
| 4.23 | Пожарное депо | объектов/ авто | 3 | 11 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 408,45 | 483,27 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 7915,52 | 11241,41 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 7915,52 | 11241,41 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 76000,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 7079,52 | 10524,81 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 7079,52 | 10524,81 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 50550,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 26000,50 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,027417 | 0,07772 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,027417 | 0,07772 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 6,8 | 19,276 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 6,8 | 19,276 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 7,4 | 14,5 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 50 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа по Новопокровского с/п - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 40336 |
|  | ст. Новопокровская | -«- | - | 40112 |
|  | х.Ея |  | - | 116 |
|  | пос.Горький |  | - | 4 |
|  | пос.Лесничество |  | - | 105 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |
| 6.5.4 | Протяженность сетей среднего давления | км | 9,8 | 56,8 |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии – всего в год, в том числе: | млн. кВт в год | 148,5 | 193,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 40,5 | 66,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 108,1 | 127,1 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7436 | 8843 |
| 6.6.2 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5409 | 5799 |
|  | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 40,0 | 70,6 |
| 6.6.3 | Протяжённость сетей - всего, в том числе | км | 46,25 | 96,25 |
|  | - сети 10 кВ | км | 5,94 | 55,94 |
|  | - сети 35 кВ | км | 40,31 | 40,31 |
|  | из них реконструируемых | км | 0 | 35,07 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населе-ния | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 69 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 8832 | 6584 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 7154 | 4743 |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 47,73 |
| 7.2. | Озеленение прибрежных защитных полос | га | - | 128,55 |
| 8. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 8.1. | Усовершенствованная свалка (полигон ТБО) | ед. | 1 | 1 |
| 9. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 9.1. | Общее количество кладбищ: |  | 3 | 2 |
|  | -существующих | га | 2 | 1 |
|  | -проектируемых | га | - | 1 |